## Slide 1: Transmisii cu curele

## Slide 2
Printre acţionările mecanice utilizate în construcţia de maşini, un loc de seamă îl ocupă transmisia prin frecare cu element flexibil, numită transmisie prin curele.
Transmisia prin curele este o transmisie prin fricţiune, la care energia se transmite de la un arbore la celălalt datorită frecării dintre un element flexibil şi fără fine tensionat, numit curea, şi roţile de curea conducătoare şi condusă .

## Slide 3: Transmisia paralelă cu ramuri deschise este aceea la care axele roţilor sunt în acelaşi plan şi roţile se rotesc în acelaşi sens.

## Slide 4
Transmisie paralelă cu ramuri încrucişate este aceea la care axele roţilor sînt în acelaşi plan, dar roţile se rotesc în sensuri opuse. Prezintă avantajul unor unghiuri de înfăşurare mai mari şi dezavantajul frecării între muchiile curelei.

## Slide 5: Transmisii încrucişate în spaţiu sub un unghi drept.

## Slide 6: Avantajele transmisiei cu curele
Flexibilitatea elementului de tracţiune determină funcţionarea liniştită a transmisiei, fară şocuri sau vibraţii.
Posibilitatea transmiterii la distanţe mari între axe (A ≤ 10 m), cu un raport de transmitere mare (I ≤ 30), simplitatea constructiva şi eficienţa economica asigură transmisiilor cu curele un larg domeniu de aplicaţie în construcţia de maşini şi aparate.
Ele se folosesc pentru puteri dintre cele mai mici pană la 3000 kW cu turaţii pană la 16000 rot/min şi viteze periferice pană la 50 m/s.
Domeniu de utilizare este limitat de alunecarea elastică a curelei pe roata în limitele ε = 0,2..5%, ceea ce face imposibilă transmiterea constant.
Randamentul transmisiei poate fi foarte ridicat (η = 0,92…0,98), iar alunecările elastice pot fi diminuate prin dispozitive de asigurare a unei aderenţe sporite a curelei pe roată.

## Slide 7
O roată de curea se compune din următoarele părţi: obadă ,disc sau spite si butuc.
curea trebuie să îndeplinească, în principal, următoarele condiţii: să fie cât mai uşoare, dar să
asigure transmiterea sarcinii; să fie bine echilibrate; să asigure un coeficient de frecare ridicat şi să nu uzeze cureaua; să suporte viteze periferice mari.
Materialele folosite la realizarea roţilor pentru transmisiile prin curele sunt: fonta (folosită cel
mai frecvent), oţelul, aluminiul, materialele plastice, lemnul sau cartonul presat.
Suprafaţa exterioară (activă) a roţilor de curea poate fi cilindrică sau bombată.

## Slide 8
Tipuri de curele .Materiale folosite.
Materialele din care se confecţionează curelele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii.
de bază: să fie foarte elastice, pentru a se putea înfăşura pe roţi cu diametre mici, fără ca tensiunile de încovoiere, care iau naştere, să aibă valori însemnate; coeficientul de frecare a elementului curelei în contact cu roata de curea să fie cât mai mare (pentru transmisiile prin curele cu alunecare); elementul curelei care preia sarcina principală de întindere să aibă o rezistenţă ridicată; elementul curelei, în contact cu roata, să fie rezistent la uzură şi oboseală şi să fie rezistent şi la acţiunea agenţilor externi; să fie ieftine.
Materialele pentru aceste curele pot fi: pielea, ţesăturile textile, pânza cauciucată, materialele
plastice, benzile metalice.

## Slide 9: Îmbinarea capetelor curelelor late se poate realiza prin lipire, respectiv vulcanizare, prin coasere sau cu elemente metalice speciale

## Slide 10: Sisteme de tensionare a curelei. Pentru realizarea forţelor de frecare dintre curea (curele) şi roţile de curea, necesare la transmisiile cu alunecare pentru transmiterea momentului de torsiune, este necesară tensionarea curelei. Aceasta se poate realiza periodic, printr-un montaj adecvat, sau continuu, în timpul funcţionării.

## Slide 11
Transmisiile cu curele late pot asigura:
puteri pană la 6000 kw;
rapoarte de transmisie pană la 12;
viteza curelei pana la 100 m/s;
distanţa între axe pană la 12m.
Transmisiile cu curele trapezoidale pot asigura:
puteri pană la 100 kw;
rapoarte de transmisie pană la 10;
viteza curelei pană la 40 m/s;
distanţa între axe pană la 3 m.